# «СПЕЙСЕР»

(Устройство – насадка  полимерная с универсальным  стыковочным  отверстием к индивидуальным ингаляторам  для аэрозольтерапии из дополнительного объема УНПИ-01-«Авиценна - Е»)

## Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/01469 от 07.02.2008 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ81.Н04119 от 15.05.2017 г.

## Руководство   по   применению

### СПЕЙСЕР позволяет более  эффективно  использовать  дозированные     ингаляторы     для     профилактики  и   лечения заболеваний,сопровождающихся бронхиальной

### обструкцией  (бронхиальная  астма, обструктивный бронхит,  эмфизема   легких и   др.)

За   счет   создания   дополнительного   пространства  происходит   полное  превращение   вспрыскиваемого    раствора   в   аэрозоль,  что   более чем вдвое   повышает   проникновение   препарата   в   легкие  по сравнению с традиционным   методом   ингаляции   дозированных  аэрозолей. Помимо  экономии   лекарства  уменьшается  опасность передозировки  бронхорасширяющих  препаратов и  токсического действия  на  центральную  нервную   систему   и   сердечно – сосудистую  систему,   во   многом   связанного  с  всасыванием   препарата   из   полости    рта.  Отсутствие  необходимости  синхронизации  вдоха  с вспрыскиванием  из ингалятора  позволяет применять  систему «СПЕЙСЕР – дозированный  аэрозоль» детям  и   лицам   пожилого   возраста.

1.   Общие   указания

1.1. СПЕЙСЕР предназначен   для  повышения  эффективности  аэрозольтерапии   при   использовании   дозированных  аэрозолей  для  ингаляций.

1.2. СПЕЙСЕР состоит из  разборного пластмассового корпуса, обеспечивающего   доступ  к   внутренней  поверхности    для   промывки.  Со  стороны   широкой   части   корпуса   изделия    имеется  мундштук,  со   стороны   узкой   части – стыковочное отверстие    для    мундштука   дозированного   аэрозоля.

2.   Технические   данные

2.1. Корпус  СПЕЙСЕРА изготовлен  из балена  ТУ 2211-020-00203521-96 по   ГОСТ 12.1007,  не влияющего  на   химический   состав   вдыхаемого аэрозоля.

2.2. Стыковочное  отверстие СПЕЙСЕРА  универсально  и  соответствует стандартам мундштука дозированных аэрозолей фирм «Берингер Ингельхайм» (Беротек, Атровент, Беродуал, Дитэк),  «Глаксо-Вэлкам» (Вентолин, Бекотид,  Сальбутамол),  «Рон-Пуленк» (Тайлед, Интал), «Орион» (Бекломет), «Нортон» (Кромоген, Беклозон) и многих других.

Внимание! Если мундштук дозированного ингалятора вставляется в стыковочное  отверстие  с  трудом, в первый раз следует вставить его с нажимом и сделать несколько качательных движений.

3.   Комплект   поставки

3.1. В   комплект   поставки   входят:

-  СПЕЙСЕР – 1 шт

-  Руководство   по   применению – 1 шт.

4.   Порядок   работы

4.1. Снять  защитный  колпачок с мундштука дозированного  ингалятора.

4.2. Встряхнуть   дозированный   ингалятор.

4.3. Вставить мундштук  ингалятора в стыковочное отверстие СПЕЙСЕРА.

4.4. Сделать   глубокий   выдох.

4.5. Плотно   обхватить   мундштук   СПЕЙСЕРА   губами (см. рисунок).

4.6. Произвести  вспрыскивание препарата в СПЕЙСЕР  и   сделать  глубокий вдох. Задержать дыхание на  несколько  секунд   и   сделать   медленный выдох, вынув мундштук СПЕЙСЕРА изо рта. Повторить вдох из СПЕЙСЕРА 3-4 раза.

4.7. Допускается  произвольное (в  несколько   приемов)  вдыхание  препарата   из   СПЕЙСЕРА при  невозможности выполнить один глубокий вдох.

4.8. СПЕЙСЕР в разобранном  виде может  использоваться  как мудштук для   паровлажных   ингаляций   в   домашних   условиях, если накрыть  его  удлиненной  частью  подходящую  по  диаметру емкость  с   раствором лекарственного вещества или отвара.

4.9. СПЕЙСЕР всегда следует содержать в  чистоте, периодически   промывая  его  теплой  водой   с   мылом.

5.   Меры   предосторожности

5.1. Показания  к  применению   дозированных   ингаляторов  и  их  дозы   определяются   врачом  и  фирменной  аннотацией, прилагаемой  к   конкретному   препарату.

5.2. Не   допускается   попадание  внутрь посторонних  жидкостей, предметов   и   т.д.

5.3. Не   допускается  стерилизация   кипячением  и  высокими  температурами.

5.4. Не  допускается  использование СПЕЙСЕРОВ,  имеющих   сквозные  повреждения   корпуса.

УНПИ-01 - «Авиценна -Е» (СПЕЙСЕР) рекомендован Комитетом по новой  медицинской  технике  Министерства  здравоохранения РФ к серийному производству  и применению в медицинской практике.

Свидетельство о приемке

УНПИ-01-«Авиценна-Е» соответствует требованиям ТУ 9444-001-32274147-01  и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска_________________

Дата продажи_________________

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев

Средний срок службы – 4 года

620026,  г. Екатеринбург,  ул. Тверитина, 34 – 103.

ООО Фирма «АВИЦЕННА»

Телефон/факс (343) 378-93-34, 251-97-88

E-mail: aviekb @ mail. ru

http:// www. avicenna-ekb. ru